Manuale d'uso

Tastierino wireless per apricancello

Sommario

Precauzioni	3

Descrizione del dispositivo	3

Installazione	3

Funzionamento	4

Modifica combinazioni	4

Utilizzo	5

Reset	5

Dichiarazione di conformità	6

Caro Cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente le istruzioni in questo manuale prima dell’installazione o dell’uso. Se dovesi cedere questo prodotto a terzi ti preghiamo di far avere anche questo manuale.

- Precauzioni

- Gli apricancelli automatici devono essere installati esclusivamente da personale tecnico qualificato, nel pieno rispetto delle norme giuridiche.

- Prima di procedere all’installazione del dispositivo controllare che le specifiche dello stesso siano compatibili con l’impiego;

- Questo prodotto è stato progettato per controllare apriporta, apricancelli e simili meccanismi. Qualsiasi altro utilizzo verrà considerato improprio.

- Descrizione del dispositivo

Questo è un trasmettitore a due canali che sono attivati solo dopo aver inserito un’opportuna combinazione.
L’unità è progettata per poter essere installata sia all’interno che all’esterno.
Poiché il codice di trasmissione viene cambiato ad ogni sessione di invio viene assicurato un elevato grado di sicurezza.

La distanza massima di trasmissione è di circa 200m in campo aperto e 35m all’interno.
L’unità è progettata per assicurare una durata delle batterie pari a 2 anni (considerando 10 trasmissioni al giorno).

Segnali sonori

| Segnale | Significato |
| --- | --- |
| 1 “bip” corto | Tono tastierino |
| 1 “bip” lungo | Spegnimento automatico |
| 3 “bip” lunghi | Conferma modifica della combinazione |
| 5 “bip” corti | Errore durante l’inserimento della combinazione o Operazione di modifica della combinazione |
| 10 “bip” rapidi | Allarme batterie scariche, occorre sostituirle |

- Installazione

Prima di installare il tastierino è consigliabile effettuare una prova per verificarne il corretto funzionamento e una copertura adeguata. Tenere presente che la distanza effettivamente coperta dal trasmettitore può ridursi anche del 25-30% con l’esaurimento delle batterie.

Oltre la distanza dal ricevitore, occorre anche tenere presente che è sconsigliato posizionare il tastierino in prossimità o, a maggior ragione, in contatto con strutture di metallo, le quali potrebbero esercitare una schermatura del segnale.

Grazie al grado di protezione IP54 il dispositivo può essere installato anche all’aperto.

- Funzionamento

L’utilizzo del tastierino numerico si basa su delle combinazioni numeriche (da 1 a 9 cifre) che l’utente deve comporre in modo analogo all’utilizzo di una password.

Una volta inserita la combinazione l’utente può premere i tasti di conferma (o (per trasmette il comando:
(attiva il ricevitore n1;

(attiva il ricevitore n2.

Il comando verrà trasmesso solo quando una combinazione valida è stata inserita, nel caso in cui venga inserita una combinazione errata il dispositivo emetterà un segnale di errore quando viene premuto il tasto di conferma.

La combinazione inserita deve essere esatta, se ad esempio la corretta combinazione fosse 0422, i seguenti tentavi verrebbero interpretati come errori: 422, 10422, 04222, ecc.

Per cui, se l’utente premesse inavvertitamente un tasto errato, dovrebbe premere immediatamente il tasto conferma, per poter generare un messaggio di errore e reinserire la combinazione dall’inizio.

Quando si digita la combinazione, l’intervallo di tempo massimo consentito tra due battiture è di 6 secondi,  trascorsi i quali è necessario reinserire la combinazione dall’inizio.

L’unità è preimpostata di fabbrica con due combinazioni per l’attivazione, rispettivamente, del contatto del ricevitore n1 e del contatto del ricevitore n2.
Le combinazioni sono le seguenti:

11 per il contatto del ricevitore n1 (;

22 per il contatto del ricevitore n2 (.

- Modifica combinazioni

| Tabella A – Cambiare la combinazione associata con il canale n1 ( |
| --- |
| Istruzioni | Esempio |
| Premere il tasto 0 e tenerlo premuto mente si preme e si rilascia il tasto ( | 0( |
| Rilasciare il tasto 0 |  |
| Digitare la combinazione corrente e premere ( (11 impostazione di fabbrica) | 11( |
| Digitare la nuova combinazione (fino a 8 cifre) e premere ( | 12345( |
| Digitare nuovamente la combinazione e premere ( | 12345( |

| Tabella B – Cambiare la combinazione associata con il canale n2 ( |
| --- |
| Istruzioni | Esempio |
| Premere il tasto 0 e tenerlo premuto mente si preme e si rilascia il tasto ( | 0( |
| Rilasciare il tasto 0 |  |
| Digitare la combinazione corrente e premere ( (22 impostazione di fabbrica) | 22( |
| Digitare la nuova combinazione (fino a 8 cifre) e premere ( | 87654321( |
| Digitare nuovamente la combinazione e premere ( | 87654321( |

NOTA: Se le due combinazioni inserite sono identiche, dopo aver inserito la combinazione potrete premere sia ( che (.

NOTA: Se una combinazione, o entrambe, sono impostate senza inserire alcun numero, il sistema di sicurezza viene ignorato e il comando verrà trasmesso semplicemente premendo ( o ( senza dover inserire alcuna combinazione.

- Utilizzo

| Tabella C – operazioni giornaliere |
| --- |
| Istruzioni | Esempio |
| Digitare la combinazione associata al ricevitore che si vuole operare | 112233 |
| Premere il tasto di conferma relativo al ricevitore che si vuole operare | ( (se n1) O ( (se n2) |

- Reset

Nel caso in cui la combinazione venga dimenticata si può procedere al reset manuale del dispositivo.

Per fare ciò occorre aprire il tastierino numerico e premere il tasto di reset indicato in foto:

Le vecchie combinazioni saranno reimpostate ai valori di fabbrica, seguire le istruzioni al paragrafo 5 per reimpostare nuove combinazioni.

# Text boxes

Dichiarazione di conformità

Noi importatori

SKYNET Italia s.r.l.

Via del Crociale, 6

41042 Fiorano Modenese (MO)

P.Iva IT01260860117

dichiariamo che il prodotto: Tastierino Wireless per kit apricancello rispetta i requisiti essenziali delle Direttive:

EN 61000-63:2007 +A1 2011 EMC

EN 50130-4 : 2011 EMC

ETSI EN 301489-1 V1.9.2 (2011-09) R&TTE

ETSI EN 301489-7 V1.3.1 (2005-11) R&TTE

ETSI EN 301511 V9.0.2 (2003-03) R&TTE

ETSI EN 301419-1 V4.1.1 (2000-04) R&TTE

EN 60950-1 LVD

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell’art. 13 del Decreto  Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative  alla  riduzione  dell’uso  di  sostanze  pericolose nelle apparecchiature elettriche  ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L’utente  dovrà, pertanto, conferire  l’apparecchiatura  integra dei  componenti

essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di  differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio,  al trattamento e  allo  smaltimento  ambientale  compatibile  contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del  prodotto da  parte dell’utente  comporta l’applicazione delle sanzioni  amministrative di  cui al D.Lgs n. 22/1997” (articolo 50 e  seguenti del D.Lgs n.  22/1997).