Manuale d'uso e prima configurazione

Mega 20 8000, Pibi 8000, Pibi 720p, DVR 8000

- Collegare la telecamera al router tramite cavo di rete

- Alimentare la telecamera con un alimentatore idoneo ( 12v 1500mA DC per le MEGA 20, 5v invece per la pibi 8000, 12v 3/5/6 A per i dvr serie 8000)

- Scaricare il software Upgrade tool ( http://www.skynetitalia.net/pubblico/Serie%208000/  )

- Aprire Upgrade tool

- Premere il pulsante “Ip search” e visualizzare l'indirizzo ip della telecamera/dvr

- Nella ricerca del proprio pc oppure cliccando su esegui, aprire il programma CMD (prompt di comandi)

- Scrivere il comando “ipconfig” e premere invio, si otterrà la seguente schermata

In questo caso abbiamo un rete composta in questo modo:

Router= 192.168.1.1

Telecamera= 192.168.1.10

PC= 192.168.1.4

Il Gateway dei due dispositivi deve corrispondere, di solito il gateway è l'indirizzo del router, è quindi importante controllare che effettivamente lo sia.

- Aprire internet explorer e sbloccare gli active X

E' molto importante che internet explorer sia a 32bit e non a 64bit

64 bit, non funziona.                                                                  32 bit, funziona

- Abilitare gli Active X

Andare nelle impostazioni di Internet explorer (32 Bit)

Cliccare sull'ingranaggio in alto a destra oppure “Strumenti”
Cliccare su Opzioni internet

Abilitare nei siti attendibili l'indirizzo ip Locale se si vuole abilitare il dvr/telecamera per l'accesso locale

Cliccare su Sicurezza, Siti attendibili, Siti, Togliere la spunta (https), inserire l'indirizzo ip del dvr o un indirizzo ip interno tipo 192.168.1.*, Aggiungi, Chiudi.

Abilita ActiveX

Cliccare su Siti attendibili, Livello personalizzato, Scorrere finche non si trova “Controlli ActiveX e plug-in”, in tutte le voci degli Activex mettere su Attiva, Ok, Ok.

Ora è necessario attivare la visualizzazione di compatibilità, nel menù degli strumenti o nella pagina spezzata affianco alla barra degli indirizzi, premere “Impostazioni visualizzazione compatibilità”

Aggiungere quindi l'indirizzo ip del dvr/telecamera nelle impostazioni di compatibilità

Le operazioni sono concluse, si può  richiamare l'indirizzo della telecamera da internet explorer

Digitare quindi: http://192.168.1.10

username: admin
pwd:  (vuota)